- 實驗目的

對下一世代的VoIP網路而言，SIP是一個非常有彈性而且功能強大的通訊協定，SIP能夠更有力的支援許多智慧型的電話網路服務及各種使用者平台，並且能夠快速而有效的發展許多先進的功能。在這個實驗中我們將實作一種智慧型的電話網路服務─來電轉接，並實作一台模擬的SIP Redirect Server.

- 實驗架構

Figure 1. Roaming user registration

Figure 2. Redirected INVITE Request.

RFC3261 References:

8.3. Redirect servers;

10. Registrations;

13.3.1.2. The INVITE is Redirected;

21.3.3. 302 Moved Temporarily;

20.10. Contact;

- 請實作一個Redirect Server, Registrar來接收SIP REGISTER, INVITE Requests，並且對INVITE Request送出SIP 302 Moved Temporarily Response。

- Redirect Server, Registrar必須要將REGISTER中Contact header裡的URI記錄下來, 並在稍後的302 Moved Temporarily中將此URI放在Contact header中。

- 有關於SIP protocol specification，請參照RFC3261, RFC2543。

- 請下載任一SIP User Agent，並要確定此UA支援SIP 302 Moved temporarily Response功能(SIP UA by Vovida, http://www.vovida.com/protocols/downloads/sip/)，或下載CCL SkinUA 或 CCLUA。

- 介紹CCL SkinUA

Figure 3. CCL SIP User Agent

  - Configuration

Press mouse’s right button on the Vontel mark, you can configure the user agent by pressing the Preferences item, open the Debug Window, send REGISTER requests, or reset the user agent’s status.

3.1.1 Preferences: set user name and local IP

3.2.2 set Registrar IP and port

  - Send SIP INVITE Request to the Redirect Server

SipURL example:

Sip:honda@140.113.214.139

140.113.214.139 is the IP address of the Redirect Server, Registrar

- 結論

#### Redirect server 可以接收 SIP requests, 將所要求的位址轉換到多個新的位址，並將這些新的位址回傳給SIP UA。如此SIP UA可以依照這些新的位址再傳送SIP requests出去。依照這個簡單的方法，SIP可以實作出來電轉接的功能。

#### SIP 試著讓傳送的訊號能夠簡化，因此SIP可以更快速的建立一通電話，減輕server與網路的負擔，這對需要大量服務的電話網路來說是一項很重要的能力。

- 注意事項

- 可使用的程式語言不拘,可以使用Berkeley Socket, WinSock, Java Socket,…

- 作業嚴禁抄襲.如果demo當天或事後評分時發現有抄襲現象,則一律以平均分數計算.(例如5個人繳交相同的source code,若此份作業分數為90分,則以90/5 = 18分計分.所以請同學也儘量避免將作業借給同學抄襲,以免損失自己的分數.)

- 只要不抄襲,若無法完成作業也會依實作的進度給分

- 作業要求

- Redirect Server (60%)

- 報告 (20%)

- Location Server (10%)

- 助教斟酌加分 (10%)

- 繳交方式

- mailto : voip_hw@voip.csie.ntu.edu.tw

- 信件標題 : 學號_姓名

附件 : (1) 所有的 source code file

(2) 報告

# Text boxes

Homework(二). SIP-Session Initiation Protocol

press here