- 實驗目的

對下一世代的VoIP網路而言，SIP是一個非常有彈性而且功能強大的通訊協定，SIP能夠更有力的支援許多智慧型的電話網路服務及各種使用者平台，並且能夠快速而有效的發展許多先進的功能。在這個實驗中我們將實作一種智慧型的電話網路服務─來電轉接，並實作一台模擬的SIP Redirect Server.

- 實驗架構

Figure 1. Roaming user registration

Figure 2. Redirected INVITE Request.

RFC3261 References:

8.3. Redirect servers;

10. Registrations;

13.3.1.2. The INVITE is Redirected;

21.3.3. 302 Moved Temporarily;

20.10. Contact;

- 請實作一個Redirect Server, Registrar來接收SIP REGISTER, INVITE Requests，並且對INVITE Request送出SIP 302 Moved Temporarily Response。

- Redirect Server, Registrar必須要將REGISTER中Contact header裡的URI記錄下來, 並在稍後的302 Moved Temporarily中將此URI放在Contact header中。

- 有關於SIP protocol specification，請參照RFC3261, RFC2543。

- 請下載任一SIP User Agent，並要確定此UA支援SIP 302 Moved temporarily Response功能(SIP UA by Vovida, http://www.vovida.com/protocols/downloads/sip/)，或下載CCL SkinUA。

- 介紹CCL SkinUA(工研院電通所技轉，僅附object code)

Figure 3. CCL SIP User Agent

  - Configuration

Press mouse’s right button on the Vontel mark, you can configure the user agent by pressing the Preferences item, open the Debug Window, send REGISTER requests, or reset the user agent’s status.

3.1.1 Preferences: set user name and local IP

3.2.2 set Registrar IP and port

  - Send SIP INVITE Request to the Redirect Server

SipURL example:

Sip:honda@140.113.214.139

140.113.214.139 is the IP address of the Redirect Server, Registrar

- 結論

#### Redirect server 可以接收 SIP requests, 將所要求的位址轉換到多個新的位址，並將這些新的位址回傳給SIP UA。如此SIP UA可以依照這些新的位址再傳送SIP requests出去。依照這個簡單的方法，SIP可以實作出來電轉接的功能。

#### SIP 試著讓傳送的訊號能夠簡化，因此SIP可以更快速的建立一通電話，減輕server與網路的負擔，這對需要大量服務的電話網路來說是一項很重要的能力。

- 注意事項

- 本次作業Demo時間預計為4/24，4/25兩天，有一個月左右的時間，請同學充分利用。

- 可使用的程式語言不拘,可以使用Berkeley Socket, WinSock, Java Socket,…

- 如果有同學因故無法於此兩天Demo,請於Demo時間的一個禮拜之前與助教另外約時間Demo.逾期不接受補Demo.

- Demo當天需附上完整source code file,不接受只有執行檔或部分檔案.並與報告一併繳交給助教,請務必事先準備好,不接受分開繳交.

- 報告需附上實做方法與心得,勿超過5頁,報告中不需附上完整code, code只需以檔案型式繳交即可.

- 最重要的一點,作業嚴禁抄襲.如果demo當天或事後評分時發現有抄襲現象,則一率以平均分數計算.(例如5個人繳交大同小異的source code,若此份作業分數為90分,則以90/5 = 18分計分.所以請同學也儘量避免將作業借給同學抄襲,以免損失自己的分數.)

# Text boxes

實驗二. SIP-Session Initiation Protocol

press here